Hardware Specification

| ES1640dc-v2-E5-96G |
| --- |
| 处理器 | Intel Xeon E5-2400 v2 family processor Intel Xeon 6-core Processor E5-2420 v2 (15M Cache, 2.20GHz) |
| 处理器架构 | 64 位 x86 |
| 浮点运算 | Yes |
| 加密引擎 | Yes (AES-NI) |
| 系统内存 | 48 GB RDIMM DDR3 ECC (3 x 16 GB) per controller |
| 内存插槽 | 3 x Long-DIMM DDR3 for each controller |
| 闪存 | 2 GB |
| 硬盘插槽数 | 16 个 3.5 吋 |
| 支持硬盘类型 | 3.5-inch bays: 3.5-inch SAS hard disk drives 2.5-inch SAS hard disk drives 2.5-inch SAS solid state drives |
| 热插入支援 | Yes |
| SSD 快取加速支持 | Yes |
| Copy To Flash (C2F) 快取 埠 | 每一控制器：1 个 (NVRAM 专用 M.2 2280 固态硬盘，SATA 讯号) |
| Gigabit 以太网络端口 (RJ45) | 每一控制器：1 个 (供远程管理) |
| 10 Gigabit 以太网络端口 | 每一控制器：4 个 10GbE SFP+ (Intel XL710-AM1) 和 2 个 10GBASE-T (LAN-10G2T- X550) |
| 巨帧封包 | Yes |
| PCIe 扩展槽 | PCIe Slot x8 (Gen 3 x8): Pre-installed with a LAN-10G2T-X550 NIC (2 x 10GbE RJ45 ports), replacable with a 40GbE NIC PCIe Slot x4 (Gen 2 x4): Pre-installed with a dual-port Mini-SAS adapter |
| USB 3.0 接口 | 每一控制器 2 个 |
| 机型 | 3U 机架式 |
| LED 指示灯 | 系统电源 LED (绿色)：开/关 系统状态 (绿色/橘色)：运作中、系统错误、低电源、降级 RAID 模式、内存失败、风扇/电源 供应失败、系统/硬盘过热、存储池达到临界值、系统执行接收、电源供应器拔除 LCD 状态显示 (二位数字)：JBOD 联机状态 |
| 按键 | 电源、系统重置 |
| 尺寸 (高x宽x深) | 132 � 446.2 � 618 mm |
| 重量 (净重) | 26.75 kg |

| 重量 (毛重) | 36.94 kg |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0 - 40 癈 (32癋 - 104癋) |
| 相对湿度 | 5~95% RH (不凝结)，湿球：27˚C (80.6˚F) |
| 电源供应器 | 备援 / 热抽换电源 Vin：:90~264VAC；770W |
| 耗电量：运作模式，典型值 | 501.4 W |
| 风扇 | 热抽换风扇模块 (60*60*38mm；16000RPM/12v/2.8A x 3) |
| 噪音值 | 66.1 db(A) |
| 安全认证 | FCC Class A（限美国） |
|  | CE Mark (EN55022 Class A，EN55024) |
|  | EN60950 |
|  | BSMI |
|  | VCCI |
|  | CB |
|  | LVD |

注意：请仅使用 QNAP 内存模块，以保证系统性能和稳定性。对于有多个内存插槽的 NAS 设备，请使用规格相同的 QNAP 模块。 警告：使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。

* 噪音值测试环境：

参考标准: ISO 7779 ; 依 Bay 数装载最多数量硬盘 ; 以 Bystander Position 测量 ; 取机器运行中前方一米处平均数据 设计及规格若有变更，恕不另行通知。